Характеристики кабеля РК и RG . 10 МГц 50 МГц 100 МГц 200 МГц 400 МГц 865 МГц 1 ГГц 10 ГГц РК 75-1,5-111 0,10 0,23 0,32 0,45 0,64 0,94 1,87 3,18 РК 75-2-11 АИТ 0,08 0,18 0,25 0,35 0,50 0,73 1,21 2,48 РК 75-2-11А 0,06 0,14 0,19 0,27 0,38 0,56 0,85 1,91 РК 75-4-11А 0,04 0,09 0,13 0,18 0,25 0,37 0,40 1,27 РК 75-4-12 0,02 0,05 0,08 0,19 0,26 0,38 0,41 2,00 РК 75-4-15 0,02 0,05 0,08 0,18 0,25 0,37 0,40 2,00 РК 75-4-16 0,02 0,07 0,10 0,19 0,47 0,85 1,04 3,00 RG 59B/U 0,03 0,08 0,11 0,15 0,21 0,31 0,36 1,20 RG 59 0,04 0,08 0,12 0,17 0,23 0,32 0,38 1,25 RG 6U 0,03 0,06 0,09 0,13 0,18 0,25 0,29 0,92 RG 6WE 0,02 0,05 0,06 0,08 0,13 0,16 0,18 0,57 RG 6WD 0,02 0,05 0,07 0,10 0,14 0,20 0,22 0,71 Марка Внутренний проводник Диаметр изол., мм Внешний проводник Оболочка Вес, кг/км Реком. длинна до ВК, не более, м Реком. разъем для подкл. ВК Матер. nxd, мм d, мм Матер. d, мм / % Матер. d, мм РК 75 1,5-11 М 1х0,24 0,24 1,5 ПЭ ОМ 0,08/60% ПЭ 2,4 8,4 50 BNC RG 58 пайка РК 75 2-11 М 1х0,37 0,37 2,2 ПЭ ОМ 0,1/92% ПЭ 3,3 16 300 BNC RG 58 пайка РК 75 2-11а М 1х0,37 0,37 2,2 ПЭ ОМ 0,1/75% ПЭ 3,3 14 200 BNC RG 58 пайка РК 75 2-13 ЛМ 7х0,12 0,36 2,2 ПЭ ОМЛ 0,1/92% ПЭ 3,3 14,7 350 BNC RG 58 пайка РК 75 3-32 М 1х0,6 0,6 2,7 ВПЭ ОМ 0,1/90% ПВХ 4,6 28,4 450 BNC RG 58 РК 75 3,7-322а М 1х0,8 0,8 3,7 ВПЭ АЛ+ОМЛ 0,1/лм95% ПВХ 6 37,3 600 BNC RG 59 РК 75 4-11 М 1х0,72 0,72 4,6 ПЭ ОМ 0,15/95% ПЭ 7 +/- 0,2 63 600 BNC RG 6 пайка РК 75 4-11а М 1х0,72 0,72 4,6 ПЭ ОМ 0,15/95% ПЭ 6,2 +/- 0,3 40 600 BNC RG 6 пайка РК 75 4-12 М 7х0,26 0,78 4,6 ПЭ ОМ 0,15/75% ПЭ 7 +/- 0,2 63 600 BNC RG 6 пайка РК 75 4-15 М 1х0,72 0,72 4,6 ПЭ ОМ 0,15/95% ПВХ 7 +/- 0,2 72 600 BNC RG 6 пайка РК 75 4-16 М 7х0,26 0,78 4,6 ПЭ ОМ 0,15/95% ПВХ 7 +/- 0,2 72 600 BNC RG 6 пайка РК 75 4,9-322а М 1х1,1 1,1 4,9 ВПЭ АЛ+ОМЛ 0,15/лм50% ПВХ 7,15 51 750 BNC RG 6 РК 75 9-12 М 1х1,35 1,35 9 ПЭ ОМ 0,2/90% ПВХ 12,2 +/- 0,8 189 Магистр. РК 75 9-13 М 1х1,35 1,35 9 ПЭ ОМ 0,2/90% ПЭ 12,2 +/- 0,8 169 Магистр. RG 59 М 1х0,81 0,81 3,66 ВПЭ АЛ+ОМЛ 0,15/67% ПВХ, ПЭ 6 31 600 BNC RG 59 RG 6U СОЖ 1х1,02 1,02 4,4 ВПЭ АЛ+ОМЛ 0,15/32% ПВХ, ПЭ 7 36 650 BNC RG 6 обжим RG 6WE М 1х1,02 1,02 4,57 ВПЭ АЛ+ОМЛ 0,15/64% ПВХ, ПЭ 6,9 45 800 BNC RG 6 RG 11 СОЖ 1х1,63 1,63 7,11 ВПЭ АЛ+ОМЛ /60% ПВХ, ПЭ 10,3 166 Магистр.